|  | EUROPOS KOMISIJA GENERALINIO DIREKTORATO JUNGTINIS TYRIMŲ CENTRAS Ateities technologinių studijų institutas Pramonės, energijos ir transporto tvarumas Europos TIPK biuras |
| --- | --- |

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Santrauka

Informacinis dokumentas apie

geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant

teršalų išmetimui iš saugojimo vietų

2005 m. sausio mėn.

SANTRAUKA

Horizontalusis ES geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - GPGB) informacinis dokumentas (toliau – ES GPGB ID) „Emisijos iš saugojimo vietų” atspindi keitimąsi informacija pagal Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) 16(2) straipsnį. Šioje santraukoje, kuri turi būti skaitoma kartu su ES GPGB ID įžangoje pateiktu dokumento tikslų paaiškinimu, naudojimu ir teisės terminais, pateikiami pagrindiniai duomenys, svarbiausios GPGB išvados ir susiję išmetamųjų teršalų/sąnaudų lygiai. Santrauką galima skaityti ir suprasti kaip atskirą dokumentą, tačiau, jeigu vertintume pačią santrauką, tai ji neapima visų išsamaus ES GPGB ID teksto ypatybių. Dėl to santrauka neskirta pakeisti išsamaus ES GPGB ID teksto, kuriuo remiamasi priimant su GPGB susijusius sprendimus.

Taikymo sritis

„Emisijų iš nesupakuotų arba pavojingų medžiagų saugojimo vietų” klausimai yra horizontalieji, nustatyti TIPK direktyvos I priede aprašytoms veikloms. Vadinasi, šiame dokumente aptariamas skysčių, suskystintųjų dujų ir birių kietųjų medžiagų laikymas, gabenimas ir krovimas neatsižvelgiant į sektorių arba pramonę. Dokumente aptariamos emisijos į atmosferą, dirvožemį ir vandenį, tačiau daugiausia dėmesio skiriama į atmosferą išmetamam teršalų kiekiui. Pateikiant informaciją apie į atmosferą išmetamų teršalų kiekį iš laikomų ir kraunamų/gabenamų birių kietųjų medžiagų saugojimo vietų pirmiausia kalbama apie dulkes.

Bendroji informacija, medžiagos ir klasifikacija

1 skyriuje – Bendroji informacija – pateikiama bendroji informacija apie nesupakuotų ir pavojingų medžiagų laikymo ir krovimo įtaką aplinkai ir emisijas iš medžiagų saugojimo įrenginių apskritai, nurodant pagrindinius teršalų išmetimo į atmosferą bei vandenį šaltinius, taip pat nurodant susidarančias atliekas. 2 skyriuje – Medžiagos ir klasifikavimas – aptariamos įvairios medžiagų klasifikavimo sistemos ir įvairios medžiagų kategorijos, pvz., toksiškumas, užsiliepsnojamumas ir pavojingumas aplinkai. Jei tai birios kietosios medžiagos, šiame skyriuje taip pat aptariama jų dispersiškumo klasė.

Naudojamos laikymo, gabenimo ir krovimo technologijos, bei technologijos, į kurias atsižvelgiama nustatant GPGB

3 skyriuje – Naudojamos laikymo, gabenimo ir krovimo technologijos – aprašomos skysčių, suskystintųjų dujų ir birių kietųjų medžiagų laikymo, gabenimo ir krovimo technologijos. 4 skyriuje aprašomos skysčių, suskystintųjų dujų ir birių kietųjų medžiagų laikymo technologijos, į kurias reikia atsižvelgti nustatant GPGB. Pirmiausia pateikiama su skysčiais ir suskystintomis dujomis susijusių klausimų santrauka, o tada aptariami su biriomis kietosiomis medžiagomis susiję klausimai.

Skysčiai ir suskystintosios dujos

3 skyriuje aptariami šie skysčių ir suskystintų dujų laikymo būdai:

- atvirosios talpyklos

- talpyklos su išoriniu plūduriuoju dangčiu

- (vertikalios) talpyklos su neslankiuoju dangčiu

- antžeminės horizontalios talpyklos (atmosferinės)

- horizontalios talpyklos (slėginės)

- vertikalios talpyklos (slėginės)

- rutulio formos talpyklos (slėginės)

- žemės pylimu apjuostos talpyklos (slėginės)

- talpyklos su paslankiuoju dangčiu (keičiamas plotas garams)

- šaldomi rezervuarai

- požeminiai horizontalieji rezervuarai

- konteineriai ir konteinerių saugojimas

- baseinai ir tvenkiniai

- iškastos požeminės ertmės (atmosferinės)

- iškastos požeminės ertmės (slėginės)

- druskos kloduose įrengtose talpyklos, ir

- plūdrieji sandėliai.

Be to, aptariama įranga, pvz., talpyklų alsuokliai; matuokliai, ėminių ėmimo ir apžiūros angos; matavimo kanalai ir pritvirtinimo strypai; garų išleidimo įtaisai; sandarinimo elementai ir vožtuvai bei bendri klausimai, susiję su talpyklomis ir kitomis laikymo priemonėmis, kiti klausimai, pvz., įrenginių projektavimas, eksploatavimo pradžia ir įrenginių uždarymas, ekonominiai aspektai, valdymas ir eksploatavimas.

Aptariant skysčių, suskystintų dujų gabenimą ir krovimą aprašoma tokia įranga, kaip pvz. alsuokliai, išleidimo įtaisai, sandarinimo elementai, slėgio ribotuvai bei žemiau nurodytos technologijos arba operacijos:

- antžeminės atvirosios ir uždarosios gabenimo vamzdžiais sistemos

- požeminės gabenimo vamzdžiais sistemos

- transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas

- savitakė tėkmė

- siurbliai ir kompresoriai

- inertinės dujos

- jungės ir tarpikliai, ir

- vožtuvai ir detalės.

Išvardijamos su visais laikymo būdais ir visomis gabenimo ir krovimo operacijomis susijusios atitinkamos eksploatavimo veiklos, pvz., pripylimas, išpylimas, talpyklos, vėdinimas, valymas, išleidimas, vamzdžių valymas ir prapūtimas oru, prijungimas/atjungimas, nurodomos galimos avarijos/incidentai, pvz., per didelio kiekio pripylimas ir nuotėkis, dėl kurių gali būti išmetami teršalai. Remiantis minėtais dalykais aprašyti galimi emisijų šaltiniai, atsižvelgiant į medžiagų laikymo būdą ir vykdomą veiklą. Pirmiausia, atsižvelgiant į laikymo būdus, gabenimo ir krovimo operacijas, pasirenkami galimi teršalų išmetimo šaltiniai, kurie išsamiau analizuojami naudojant rizikos įvertinimo matricą. Jeigu pasirenkama rizikos įvertinimo matrica, naudojama įvertinimo sistema iš su eksploatavimu susijusių šaltinių išmetamų teršalų kiekiui apskaičiuoti – išmetimo dažnumas dauginamas iš teršalų kiekio, kuris išmetamas pasirinkus tam tikrą atskirą laikymo būdą, gabenimo ir krovimo operaciją. Visi potencialūs išmetamųjų teršalų šaltiniai, kurie priskiriami trečiai arba aukštesnei klasei, laikomi svarbiais, dėl to emisijų valdymo priemonės (toliau - EVP), skirtos užkirsti kelią galimam teršalų išmetimui arba jų sumažinimui, yra aptartos 4 skyriuje – Technologijos, kurias būtina aptarti nustatant GPGB.

4 skyriuje pateikiama informacija apie galimas EVP, skirtas visiems laikymo būdams, aptartiems 3 skyriuje, apimanti saugos įvertinimą, eksploatacinius aspektus ir ekonominius klausimus. Talpyklose laikomos įvairios medžiagos, pvz., trąšos, aušinimo vanduo ir visų rūšių cheminės medžiagos bei naftos chemijos pramonės produktai. Naftos chemijos pramonė, kuri savo reikmėms talpyklose laiko didelius chemijos ir naftos produktų kiekius, yra sukaupusi didelę patirtį užkertant kelią teršalų išmetimui arba sumažinant jų kiekį, todėl didelė šiame GPGB ID pateikiamos informacijos dalis yra susijusi su naftos chemijos pramonės produktų laikymu talpyklose.

Emisijų, susijusių su įprastu saugyklos eksploatavimu, atžvilgiu toliau aptariamos ir įvertinamos šios EVP, kurios yra ne tik technologijos, bet ir eksploatavimo bei valdymo priemonės:

- talpų konstrukcija

- tikrinimas, techninė priežiūra ir kontrolė

- emisijų mažinimo principas

- plūdrieji, paslankieji ir stacionarieji dangčiai

- kupolai

- talpyklos spalva

- nuo saulės šilumos apsaugantys skydai

- nepriverstinis talpyklos aušinimas

- išoriniai ir vidiniai plūdrieji stogai ir stogo sandarikliai

- viršslėgio ir mažiausio slėgio vožtuvai

- talpykloje laikomos medžiagos išpylimo sistemos

- garų stabilizavimas ir pašalinimas, ir

- maišymas ir dumblo pašalinimas.

Šiame skyriuje taip pat pateikiama bendroji EVP įvertinimo metodika, taikoma talpykloms specialiais atvejais (specialūs produktai, speciali talpyklos vieta ir speciali talpykla), ir nurodoma keletas konkrečių atvejų.

Aptariamos ir įvertinamos talpyklų EVP incidentų ar (didelių) avarijų atvejais, t.y.:

- sauga ir rizikos valdymas

- eksploatavimo procedūros ir mokymas

- talpyklų su plūduriuoju išoriniu dangčiu indikatorius, signalizuojantis apie žemą lygį

- nuotėkis ir per didelio laikomos medžiagos kiekio pripylimas

- korozijos ir erozijos sukeltas nuotėkis

- prietaisų sumontavimas ir automatizavimas siekiant užkirsti kelią per dideliam laikomos medžiagos kiekio pripylimui ir nuotėkiui nustatyti

- skysčiams nelaidžios užtvaros ir talpyklų pylimai

- dvigubų sienelių talpyklos

- apsaugos nuo gaisro, gaisro gesinimo įranga ir sulaikymo priemonės.

3 skyriuje aprašyti supakuotų pavojingų medžiagų laikymo būdai – tai laikymo talpyklos, laikymo statiniai ir laikymo aikštelės. Jei tai supakuotos medžiagos, su eksploatavimu susiję teršalai nėra išmetami; vieninteliai teršalai, kurie gali būti išmesti – įvykus incidentui ir (didelėms) avarijoms; 4 skyriuje aptariamos ir įvertinamos šios EVP:

- sauga ir rizikos valdymas

- konstrukcija ir ventiliavimas

- atskyrimo ir pavienių medžiagų laikymo strategija

- nutekėjusių medžiagų ir užteršto gesinimo mišinio sulaikymas, ir

- apsaugos nuo gaisro ir gaisro gesinimo įranga.

Aušinimo vandeniui, gaisro gesinimo vandeniui ir valytoms bei nevalytoms nuotekoms laikyti pramonėje dažniausiai naudojami baseinai ir tvenkiniai. Žemės ūkyje jie plačiai naudojami trąšoms laikyti. 4 skyriuje aptartos ir įvertintos baseinams ir tvenkiniams skirtos EVP – tai plūdrieji, plastiko arba standieji apdangalai, skysčiams nelaidūs užtvarai ir priemonės, apsaugančios nuo baseinų ir tvenkinių perpildymo lyjant lietui.

Identifikuoti požeminių ertmių tipai – tai iškastos požeminės ertmės, kurios nėra slėginės, tačiau kuriose dažniausia nusistovi vidinis slėgis, druskos kloduose įrengtos ertmės. Požeminėse ertmėse paprastai laikomi angliavandeniliai, pvz., žalia nafta, benzinas, dyzelinas, mazutas ir suskystintosios naftos dujos. Įprastu būdu eksploatuojant slėgines požemines ertmes ir druskos kloduose įrengtas ertmes išmetamas teršalų kiekis laikomas nedideliu ir todėl požeminėms ertmėms skirtos EVP nėra nustatomos. Tačiau aptariamas garų stabilizavimas neslėginėse požeminėse ertmėse ir įvertinamas kaip su įprastu eksploatavimu susijusi EVP. Aptariamos EVP, skirtos skirtingų tipų požeminėms ertmėms ir taikomos teršalų kiekiui, kuris išmetamas per incidentus ir (dideles) avarijas, jeigu būtina, – tai:

- sauga ir rizikos valdymas

- monitoringas

- būdingos saugos charakteristikos

- hidrostatinio slėgio išlaikymas

- cemento įterpimas

- susietoji reguliavimo sistema, ir

- automatinė apsauga nuo per didelio laikomos medžiagos kiekio įpylimo.

Plūdriosios laikymo priemonės, t.y. laivai, naudojami kaip papildomos laikinosios laikymo priemonės jūrų laivų prieplaukose. Minėti laivai – tai dažniausiai buvę prekybos laivyno laivai. Viršslėgio ir mažiausio slėgio vožtuvai; talpyklos spalva; garų stabilizavimas, surinkimas arba pašalinimas atliekamas panašiai kaip buvo nurodyta kalbant apie talpykloms skirtas EVP. Buvo nustatytos kelios EVP, skirtos teršalams, kurie išmetami per incidentus ir (dideles) avarijas, tačiau išsamesnė informacija apie tas priemones nebuvo pateikta.

Buvo nustatyta ir patarta gerokai mažiau EVP, skirtų skysčių ir suskystintųjų dujų gabenimui ir krovimui, palyginti su šių medžiagų laikymu, o svarbiausios EVP – tai: keletas valdymo priemonių, išorinės ir vidinės korozijos prevencija, garų stabilizavimas ir šalinimas pakraunant (ir iškraunant) transporto priemones. Buvo aptarti ir įvertinti su produkto krovimu susijusių tipų didelio našumo vožtuvai ir siurbliai, pvz., silfoniniai vožtuvai, diafragminės sklendės, nesandarieji siurbliai ir dvigubi slėginiai bei neslėginiai siurblių sandarikliai.

Birios kietosios medžiagos

3 skyriuje taip aprašomos birių kietųjų medžiagų laikymo, gabenimo ir krovimo technologijos. Aprašomi skirtingi laikymo atvirame ore, kuriuos naudojant į aplinką patenka didelis dulkių kiekis, tipai, laikymas maišuose, lanksčiuose biraus krovinio maišuose, elevatoriuose, bunkeriuose, bei supakuotų pavojingų birių kietųjų medžiagų laikymas. Aprašomas birių kietųjų medžiagų gabenimas, kuris, jeigu palygintume su jų laikymu, yra kitas, didesnis potencialus dulkių šaltinis, keletas krovimo, iškrovimo ir gabenimo technologijų, t.y.:

- griebtuvai

- iškrovimo angos

- kaušai

- siurbiamosios pneumatinio transportavimo sistemos

- judriosios krovimo priemonės

- pylimo angos

- pylimo vamzdžiai ir žarnos

- pakopiniai vamzdžiai

- nuleidžiamieji vamzdžiai

- sukamosios mašinos diržai

- juostiniai konvejeriai

- kaušinis elevatorius

- grandininiai ir sraigtiniai konvejeriai

- slėginės pneumatinio transportavimo sistemos, ir

- tiektuvai.

4 skyriuje – Technologijos, į kurias privaloma atsižvelgti nustatant GPGB – aprašomos EVP, skirtos užkirsti kelią dulkių išmetimui laikant, gabenant ir kraunant birias kietąsias medžiagas, bei tos priemonės įvertintos. Nustatyti trys būdai išmetamų dulkių kiekiui sumažinti laikant medžiagas: su gamyba susiję metodai, pirminiai ir antriniai metodai. Gamybiniai metodai – tai gamybos arba gavybos proceso dalis, todėl jiems šis dokumentas netaikomas. Pirminiais metodais siekiama užkirsti kelią dulkėms susidaryti; juos galima priskirti organizaciniams, techniniams ir statybinio pobūdžio metodams, iš kurių tik pastarasis taikomas laikymui, o ne krovimui. Antriniai metodai – tai mažinimo technologijos, kuriomis ribojamas dulkių plitimas, jeigu negalima užkirsti kelio dulkėms susidaryti. Laikant birias kietąsias medžiagas naudotini metodai ir technologijos, kuriomis galima užkirsti kelią dulkių išmetimui arba apriboti išmetamų dulkių kiekį, yra išvardinti 1 lentelėje.

| Būdai ir technologijos išmetamų dulkių kiekiui sumažinti laikant birias kietąsias medžiagas |
| --- |
| Pirminiai | Organizaciniai | monitoringas |
|  |  | laikymo vietų išdėstymas ir eksploatavimas (atlieka planavimo ir eksploatavimo padalinių darbuotojai) |
|  |  | techninė priežiūra (prevencijos/mažinimo technologijos) |
|  |  | plotų, kuriems gali daryti poveikį vėjas, sumažinimas |
|  | Statybinio pobūdžio | didelės talpos elevatoriai |
|  |  | stoginės arba pastogės |
|  |  | kupolai |
|  |  | savaime išsiskleidžiantys dangalai |
|  |  | elevatoriai ir vagonai krautuvai |
|  |  | nuo vėjo apsaugantys pylimai, tvoros ir (arba) sodiniai |
|  | Techninio pobūdžio: | apsaugos nuo vėjo naudojimas |
|  |  | laikymo atvirame ore vietos apdengimo priemonės |
|  |  | laikymo atvirame ore vietos drėkinimas |
| Antriniai | vandens purškimas/purškiamo vandens užtvara ir vandens purškimas purkštukais |
|  | siurbimas iš laikymo statinio ir elevatoriaus |

1 lentelė: Būdai ir technologijos išmetamų dulkių kiekiui sumažinti laikant birias kietąsias medžiagas

Visos šios technologijos yra aprašytos ir įvertintos 4 skyriuje. Kraunant birias kietąsias medžiagas naudotini būdai ir technologijos, kuriomis galima užkirsti kelią dulkių išmetimui arba apriboti išmetamų dulkių kiekį, yra išvardintos 2 lentelėje. Šios technologijos yra aprašytos ir įvertintos 4 skyriuje.

| Būdai ir technologijos išmetamų dulkių kiekiui sumažinti gabenant ir kraunant birias kietąsias medžiagas |
| --- |
| Pirminiai | Organizaciniai | Oro sąlygos |
|  |  | Priemonės, kurios taikomos, jeigu naudojamas griebtuvas (skirtos krano operatoriui): iškraunamos medžiagos išmetimo aukščio mažinimas visiškas griebtuvo/kaušo uždarymas pasėmus medžiagos griebtuvo, kai iš jo išmetama medžiaga, palaikymas pakankamą laiką bunkeryje krovimo griebtuvu operacijų nutraukimas, jeigu pakyla stiprus vėjas |
|  |  | Priemonės, kurios taikomos, jeigu naudojamas juostinis konvejeris (skirtos krano operatoriui): tinkamas konvejerio veikimo greitis dėmesio atkreipimas, kad juosta nebūtų prikraunama iki kraštų |
|  |  | Priemonės, kurios taikomos, jeigu naudojamas mechaninis semtuvas (skirtos krano operatoriui): iškraunamos medžiagos išmetimo aukščio mažinimas tinkamos padėties išrinkimas medžiagą kraunant į sunkvežimį |
|  |  | Laikymo vietų išdėstymas ir eksploatavimas (atlieka planavimo ir eksploatavimo padalinių darbuotojai) transportavimo atstumo sumažinimas transporto priemonės greičio pritaikymas keliai su kietosiomis dangomis plotų, kuriems poveikį gali daryti vėjas, sumažinimas |
|  | Techninio pobūdžio | Tinkamai sureguliuoti griebtuvai |
|  |  | Uždarųjų konvejerių naudojimas (pvz., vamzdinių–juostinių, sraigtinių konvejerių) |
|  |  | Konvejerio juosta be atraminių velenėlių |
|  |  | Įprastiems juostiniams konvejeriams taikomos pirminės priemonės |
|  |  | Gabenimo vamzdžiams taikomos pirminės priemonės |
|  |  | Nuleidimo greičio mažinimas |
|  |  | Kritimo aukščio sumažinimas (pvz., pakopiniai bunkeriai) |
|  |  | Nuo dulkių apsaugančių atitvarų naudojimas prie pylimo angų ir bunkerių |
|  |  | Bunkeris, iš kurio pasklinda mažai dulkių |
|  |  | Transporto priemonių važiuoklė su suapvalintomis viršutinėmis dalimis |
| Antriniai | Atvirųjų juostinių konvejerių uždangos |
|  | Šaltinių, iš kurių išmetamos dulkės, dengimas korpusu arba dangalais |
|  | Pylimo vamzdžių su dangalais, prijuostėmis arba kūgiais naudojimas |
|  | Ištraukimo sistemos |
|  | Pneumatinių transportavimo sistemų filtrų sistemos |
|  | Pylimo angos su siurbimo įranga, korpusu ir nuo dulkių apsaugančiais atitvarais |
|  | Pritaikyti iškrovimo bunkeriai (uostuose) |
|  | Vandens purškimo/purškiamo vandens užtvarų ir vandens purškimo purkštukais technologijos |
|  | Konvejerio juostų valymas |
|  | Mechaninių/hidraulinių vožtuvų įrengimas sunkvežimiuose |
|  | Kelių valymas |
|  | Transporto priemonių padangų valymas |

2 lentelė: Būdai ir technologijos išmetamų dulkių kiekiui sumažinti gabenant ir kraunant birias kietąsias medžiagas

Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB)

Tolimesnėse pastraipose pateikiama 5 skyriaus – Geriausi prieinami gamybos būdai – santrauka, aprašant technologijas, būdus arba veiklas, atsižvelgiant į kurias buvo padarytos GPGB išvados. Jos yra susijusios su svarbiausiais aplinkos apsaugos klausimais, t.y. į atmosferą ir dirvą išmetamu teršalų kiekiu atliekant įprastas skysčių laikymo ir krovimo operacijas, bei dulkių išmetimu laikant ir kraunant birias kietąsias medžiagas. Tam tikrais atvejais taip pat pateikiami GPGB dėl per incidentus ir (dideles) avarijas išmetamo teršalų kiekio. Šių pastraipų nereikėtų skaityti vietoje skyriaus „Geriausi prieinami gamybos būdai“. GPGB skirto skyriaus taip pat nereikėtų skaityti atskirai nuo likusios GPGB ID dalies, dėl šios priežasties pateikiant GPGB išvadas daromos nuorodos į atitinkamus kitų skyrių skirsnius.

5 skyriaus GPGB išvados grupuojamos toliau nurodyta tvarka. Pirmiausia išvardintos su GPGB susijusios išvados, skirtos skysčių ir suskystintųjų dujų laikymui, kuriose aptariami bendri teršalų prevencijos principai ir teršalų kiekio sumažinimo būdai, t.y.:

- tikrinimas ir techninė priežiūra

- vieta ir išdėstymas

- talpyklos spalva

- išmetamų teršalų kiekio mažinimo principas, jeigu medžiaga laikoma talpykloje

- lakiųjų organinių junginių kontrolė, ir

- specialios sistemos.

Po to pateikiamos pirmiausiai talpykloms skirtos GPGB išvados dėl emisijų, atliekant įprastas operacijas (aptariamos visų tipų talpyklos, kurios aprašytos 4 skyriuje), po kurių išdėstomos GPGB skirtos išvados dėl (galimų) emisijų atliekant kitas nei įprastos talpyklų eksploatavimo operacijos, t.y. incidentų ir (didelių) avarijų prevencijos GPGB:

- sauga ir rizikos valdymas

- eksploatacinės procedūros ir mokymas

- korozijos ir (arba) erozijos sukeltas nuotėkis

- eksploatacinės procedūros ir matuoklių montavimas siekiant užtikrinti, kad į talpyklą nebūtų pripilamas per didelis medžiagos kiekis

- prietaisų sumontavimas ir automatizavimas siekiant nustatyti nuotėkį

- rizika pagrįstas metodas, taikomas emisijoms į dirvą po talpyklomis

- dirvos apsauga aplink talpyklas (sulaikymas)

- gaisro atžvilgiu pavojingi plotai ir užsiliepsnojimo šaltiniai

- apsauga nuo gaisro

- gaisro gesinimo įranga, ir

- užteršto gesinimo mišinio sulaikymas.

Po GPGB išvadų, kurias galima pasirinkti, jeigu medžiaga laikoma talpykloje, pateikiamos GPGB išvados dėl kitų laikymo technologijų taikymo, t.y.:

- supakuotų pavojingų medžiagų laikymas

- baseinai ir tvenkiniai, ir

- požeminės ir druskos kloduose įrengtos ertmės.

Buvo padaryta išvada, kad laikymas plūdriosiose priemonėse nėra GPGB.

Antra, pateikiamos GPGB išvados dėl skysčių ir suskystintųjų dujų gabenimo ir krovimo, kuriose pirmiausiai nurodomi bendrieji principai, kurių turi būti laikomasi siekiant užkirsti kelią teršalų išmetimui ir sumažinti jų kiekį:

- tikrinimas ir techninė priežiūra

- nuotėkio nustatymas ir remonto programa

- išmetamų teršalų kiekio mažinimo principas, jeigu medžiaga laikoma talpykloje

- sauga ir rizikos valdymas

- eksploatacinės procedūros ir mokymas.

GPGB išvados dėl specialių vamzdynų sistemų technologijų (antžeminės ir požeminės vamzdyno sistemos) padarytos dėl emisijų mažinimo vykdant krovimo ir iškrovimo operacijas, nurodyti vamzdyno sistemų jungčių, korozijos prevencijos, sklendžių, siurblių, kompresorių ir ėminių ėmimo jungčių GPGB.

Trečia, pateiktos GPGB išvados dėl išmetamų dulkių kiekio, jeigu pasirenkamas laikymas atvirame ore, statiniuose ir supakuotų medžiagų laikymas, po to pateikiamos išvados dėl GPGB, skirtų saugai ir rizikos valdymui.

Galiausiai buvo pateiktos išvados apie išmetamų dulkių kiekio mažinimo GPGB, gabenant ir kraunant birias kietąsias medžiagas; pirmiausia išdėstomos išvados dėl toliau išvardijamų bendrųjų būdų išmetamų dulkių kiekiui sumažinti:

- gabenimo veiklos planavimas

- tolydusis gabenimas

- ribojamosios priemonės, jeigu pasirenkamas trūkusis gabenimas, t.y.:

  - kelių ir transporto priemonių padangų valymas

  - produkto drėkinimas

  - nuleidimo greičio mažinimas

  - kritimo aukščio mažinimas.

Po bendrųjų GPGB išvadų pateikiamos išvados dėl išmetamų dulkių kiekio sumažinimo, jeigu krovimo operacijoms naudojami griebtuvai ir konvejeriai.

Baigiamosios pastabos

7 skyriuje – Baigiamosios pastabos – skaitytojas ras informacijos:

- apie tai, kuri techninės darbo grupės (TDG) pateiktos informacijos dalis yra svarbiausia šio GPGB ID dalis

- apie sutarimo lygį priimant sprendimą dėl GPGB išvadų

- apie rekomendacijas dėl būsimo darbo, ir

- apie temas, kurios buvo pasiūlytos būsimiems mokslinių tyrimų ir plėtros projektams.

Buvo nuspręsta, kad buvo užtikrintas aukštas sutarimo lygis, nes iš 110 GPGB išvadų nebuvo sutarta tik dėl 5 išvadų. Nuomonės išsiskyrė dėl kelių GPGB išvadų, susijusių su skysčių ir suskystintųjų dujų laikymu ir krovimu. Buvo pranešta, kad birių kietųjų medžiagų laikymo ir krovimo GPGB išvadoms buvo pritarta vieningai. Nuomonės išsiskyrė šiais klausimais:

- vertinimo metodika (EVP metodika)

- reikalavimas naudoti garų apdorojimo įrenginį, jeigu laikomos tam tikros lakiosios medžiagos (taikomas trijų skirtingų tipų talpykloms), ir

- įrankis, kuriuo galima nustatyti išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekį.

Keitimosi Informacija Forumo susirinkime, kuris buvo sukviestas 2004 m. gruodžio mėn., į 5 ES GPGB ID skyrių buvo įtraukta ir užregistruota skirtinga bendra kelių valstybių narių nuomonė kiekvienu atskiru atveju dėl prioritetų nustatant GPGB.

Rekomendacijose dėl GPGB ID būsimo persvarstymo buvo paminėti šie klausimai:

- dėl oru pernešamų teršalų Europos klasifikacijos sistemos parengimo

- skysčių ir suskystintųjų dujų laikymo ir krovimo, bei birių kietųjų medžiagų laikymo ir krovimo atskyrimo, nes šios technologijos yra visiškai skirtingos ir todėl joms reikia taikyti kitokias, specialias žinias

- išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekių kontrolė ir prietaisai, kuriais būtų galima patvirtinti išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodus

- teršalų išmetimo iš talpyklų į dirvą prevencijos ir mažinimo technologijų sąrašo atnaujinimas

- duomenų apie lakiąsias medžiagas pakraunant ir iškraunant transporto priemones rinkimas

- atsiliepimų apie įvertinimo metodiką rinkimas.

Europos Komisija, vykdydama mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, pradeda keletą projektų, skirtų švaresnėms technologijoms, kuriamoms nuotekų valymo ir atliekų perdirbimo technologijoms ir valdymo strategijoms, bei remia tuos projektus. Minėti projektai galėtų būti naudingi ateityje persvarstant GPGB ID. Todėl skaitytojai raginami Europos TIPK biurui pranešti apie visus mokslinio tyrimo rezultatus, kurie yra svarbūs atsižvelgiant į šio dokumento taikymo sritį (žr. taip pat šio dokumento pratarmę).